عندما تضاف طبقة ثالثة للثنائي بحيث يتشكل لدينا وصلتين، فان الناتج هو عنصر جديد يطلق علية "الترانزستور"، ويتمتع الترانزستور بقدرة عالية على تكبير الإشارات الالكترونية، وهذا بالرغم من حجمه الصغير .

وصف الترانزيستور :

الترانزيستور هو عنصُر لهُ ثلاثة أطراف تخرُج منهُ . و هي القاعدة B و المجمّع C و الباعث E .. فيما يلي رسم لترانزيستور من النوع BC547 مكبّر أربع مرات.

البنية الداخلية الأساسية:

أنواع الترانزستور BJT:

هناك نوعين من الترانزستور يختلف كل واحد في تركيبه وهما كالتالي:

| 1- الترانزستور PNP : يحتوى الترانزستور PNP على ثلاثة طبقات، اثنتان موجبتان P وبينهما طبقة سالبة N ليتكون بذلك الترانزستور PNP . | شكل الترانزستور PNP |
| --- | --- |
| 2- الترانزستور NPN : يحتوى الترانزستور NPN على ثلاثة طبقات اثنتان سالبتان N وبينهما واحدة موجبة P ليتكون بذلك الترانزستور NPN | شكل الترانزستور NPN |

يحتوى كل ترانزستور على ثلاث أطراف وهي كما يلي :

| 1- | المشع Emitter : وهو الجزء المختص بإمداد حاملات الشحنة وهي الفجوات في حالة الترانزستور PNP والالكترونات في الترانزستور NPN ويوصل المشع أماميا (forward) بالنسبة للقاعدة وبذلك فهو يعطي كمية كبيرة من حاملات الشحنة عند توصيلة . |
| --- | --- |
| 2- | المجمع Collector : ويختص هذا الجزء من الترانزستور بتجميع حاملات الشحنة القادمة من المشع، ويوصل عكسيا (reverse) مع القاعدة . |
| 3- | القاعدة Base : وهي عبارة عن الجزء الأوسط بين المشع والمجمع ويوصل أماميا (forward) مع المشع، وعكسيا (reverse) مع المجمع . |

رموز الترانزستور :

| هناك رمزين للترانزستور والسهم يدل على نوعه كما بالشكل: يدل السهم على نوع الترانزستور فالسهم الخارج يدل على ترانزستور NPN ، والداخل يدل على ترانزستور PNP |  |
| --- | --- |
|  | PNP | NPN |
| ترانزستور عادي | ترانزستور معدني |

خصائص الترانزستور :

| يوصل الترانزستور تيارا في الاتجاه الأمامي ولا يوصل تيارا في الاتجاه العكسي ومنطقة التوصيل تنقسم إلى ثلاث مناطق : المنطقة الأولى: وهى منطقة القطع التي لا يمر فيها تيار في مجمع Base الترانزستور . المنطقة الثانية: وهى منطقة التكبير أو المنطقة الفعالة أو منطقة التشغيل الخطية للترانزستور . المنطقة الثالثة: وهى منطقة التشبع التي يمر فيها أكبر تيار في مجمع Base الترانزستور في المنطقة الأولى والثالثة يعمل الترانزستور كمفتاح ، وفي المنطقة الثانية يعمل الترانزستور كمكبر . |  |
| --- | --- |

طرق توصيل الترانزستور :

يوصل أحد أطراف الترانزستور بإشارة الدخل والطرف الثاني يوصل بإشارة الخرج ويشترك الطرف الثالث بين الدخل والخرج ، ولهذا يوصل الترانزستور في الدوائر الالكترونية بثلاث طرق مختلفة .

| القاعدة المشتركة Common Base: يتم توصيل إشارة الدخل بين المشع والقاعدة Emitter and Base ، وتوصل إشارة الخرج بين المجمع والقاعدة Collector and Base ويلاحظ أن طرف القاعدة Base مشتركاً بين الدخل والخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالقاعدة المشتركة Common Base . |  |
| --- | --- |
| المشع المشترك Common Emitter: توصل إشارة الدخل بين القاعدة والمشع Emitter and Base، وتوصل إشارة الخرج بين المجمع والمشع Base and Emitter ويلاحظ أن طرف المشع Emitter مشتركا بين الدخل والخرج، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالمشع المشترك Common Emitter. الشكل يبين ترانزستور موصل بطريقة المشع المشترك Common Emitter |  |
| المجمع المشترك Common Collector: توصل إشارة الدخل بين القاعدة والمجمع Collector and Base، وتوصل إشارة الخرج بين المشع والمجمع Base and Emitter ويلاحظ أن طرف المجمع Collector مشتركا بين الدخل والخرج، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالمجمع المشترك. |  |

بعض الحقائق عن الترانزستور :

| طبقة القاعدة Base في الترانزستور تكون رقيقة جدا يليها المشع Emitter أكبرهم المجمع Collector . | الشكل يبين اتجاهات التيار (الفجوات) في الترانزستور NPN |
| --- | --- |
| يكون المشع Emitter مشبعا بحاملات الشحنة بحيث يمكنه إمداد عدداََ هائلا منها أما القاعدة Base فتكون خفيفة التشبع وتعمل على إمرار غالبية الشحنات القادمة من المشع Emitter إلى المجمع Collector ويكون المجمع متوسط التشبع . |  |
| وصلة المشع مع القاعدة Emitter-Base تكون أمامية Forward دائما أما وصلة المجمع مع القاعدة Collector-Base فتكون عكســـية Reverse . |  |
| يتميز المشع Emitter عن بقية أطراف الترانزستور بوجود سهم علية ، يشير السهم إلى اتجاه التيار ( الفجوات ) ، ففي نوع PNP نجد أن التيار (الفجوات ) يتدفق خارجاََ من المشع Emitter أما في النوع NPN نجد أن التيار يتجه داخلا إلى المشع Emitter . |  |

هناك مساران للتيار في دوائر الترانزستور :

| المسار الأول: المجمع Collector – المشع Emitter. فإذا سلط فرق جهد بين مجمع Collector ومشع Emitter ترانزستور من النوع PNP بحيث يكون المجمع Collector موجبا بالنسبة للمشع Emitter وتركت دائرة القاعدة Base – المشع Emitter مفتوحة فسوف لا يمر تيار لا في دائرة المجمع Collector – المشع Emitter ولا في دائرة القاعدة Base – المشع Emitter . |  |
| --- | --- |
| المسار الثاني: القاعدة Base – المشع Emitter. إذا سلط جهد انحياز أمامي على دائرة القاعدة Base – المشع Emitter قيمته (0,7) فولت فان عدد من الالكترونات تترك المشع Emitter بسبب جهد الانحياز الأمامي بين القاعدة Base والمشع Emitter متجهة نحو القاعدة Base . وحيث أن القاعدة Base غير مشبعة بالشحنات ورقيقة جدا (1000 1 من الميلي متر ) ، لذلك فان عدد الالكترونات التي تتحد بالفجوات في القاعدة Base يكون قليلا جدا لا يتعدى 1 % من الكترونات المشع Emitter التي تتجه نحو القاعدة Base. |  |

يقوم الجهد الموجب للمجمع Collector بجذب هذه الالكترونات نحوه لتكون التيار المار في دائرة المجمع Collectorالمشع Emitter.

مما سبق نستنتج أن :

يكون الترانزستور في حالة قطع إذا كان جهد القاعدة – المشع أقل من 0.7 فولت في حالة ترانزستورات السيلكون ، 0.3 فولت في حالة ترانزستورات الجرمانيوم.

في الوقت الذي يكون فيه جهد القاعدة – المشع يساوى من 0.7 فولت في ترانزستورات السيلكون يتزايد تيار المجمع بتزايد تيار القاعدة .

تيار القاعدة أصغر بكثير من تيار المجمع ولكنه يتحكم فيه، أي أن النقص القليل في تيار القاعدة يناظره نقص كبير في تيار المجمع والزيادة القليلة في تيار القاعدة يناظرها زيادة كبيرة في تيار المجمع  .

ولهذا تدخل الإشارة صغيرة إلى دائرة القاعدة – المشع وتخرج كبيرة من دائرة المجمع – المشع

.

وظيفة الترانزيستور: يستعمل الترانزيستور كعنصر كهربائي فعال وذلك كمكبر أو مفتاح وهناك نوعان منه :

الأول وهو أكثر استعمالاً - ترانزيستور ثنائي القطبية (bipolar)، حيث يسري تيار الحمل خلال عدة مناطق به .

والنوع الثاني هو أحادي القطبية (unipolar)، والذي يسري به التيار خلال منطقة واحدة فقط كترانزيستور FET مثلا ، أي ترانزيستور تأثير المجال . ويتأثر فيه مجالاً كهربائياً عن طريق قناة نصف موصلة للتيار.

ويتكون ثنائي القطبية من ثلاثة طبقات تحد قريباً على بعضها البعض للمواد النصف ناقلة حيث إذا مر تيار في أحد هذه الطبقات فيؤثر على الطبقة الأخرى .

وهناك ما يسمى بتقنية الترانزستورات أو منطق الترانزيستور - ترانزيستور (TTL )التي تستعمل في "تقنية الرقميات" (DIGITAL ) في الحاسب مثلا ، وهي تسلسل من الترانزستورات تعمل كمفاتيح منطقية رقمية أو لتخزين المعلومات الرقمية .

كيفيّة استخدامه:

•  إذا وصلتَ منبع جهد بين الطرفين C و E فلن يسمح الترانزيستور بمرور أي تيّار ( لشكل1 )
•  لكِن يوجد وصلة بين B و E, فإذا أراد أحدهُم جعل التيّار يسري بين B و E فلا بُدَّ أن يستخدِم هذا الشخص منبع للجهد و مقاومة ( الشكل 2 )

•  إذا جعلتَ التيّار Ib يسري بين B و E , عندئذٍ ستسمح المقاومة بتمرير التيّار Ic=β . Ib بين C و E (الشكل 3 ), في هذِهِ الحالة تكون β بحدود 100 ..

المخطّطات الكهربائية الموافقة للأشكال 1 و 2 و 3 هي الأشكال 4 و 5 و 6 ..

ملاحظة : إذا أردتَ تجريب هذِهِ الدارات يمكنكَ استخدام بطاريّة 9V واحدة بدلاً من اثنتين ( الأشكال 7 و 8 ) .

| انتبِه للقطبية: ضع الأسلاك الموجبة والسالبة في مواقِعها الصحيحة ، فاتجاه التيّار هام جداً في الترانزيستور .. الترانزيستور BC547 ضعيفٌ إلى حد ما لجعل مصباح يُضيء ، ستحصَل على نتائِج أفضل باستخدام ترانزيستور أقوى, مثل BD649 . و فيما يلي رسم له مكبَّر مرتين .. في البداية, قد تحصَل معكَ أخطاء في توصيلات الأسلاك ستؤدي إلى جعل الترانزيستور يبدِّد الكثير من الحرارة, و قد تحرِق العديد من الترانزستورات, هذا أمرٌ طبيعي .. و السبب في إنقاص 0.7Volt من الجهد UBE)) هو أنَّ الترانزيستور ثُنائي القطبيّة يحوي بداخلِهِ ديود "طفيلي" .. ومقدار الجهد الذي ينبغي طرحُهُ يعتمِد على نوع نصف الناقِل: 0.7V من أجل السيلكون , و 0.2V من أجل الجرمانيوم . |  |
| --- | --- |

الترانزستور كقاطع إلكتروني:

يتم توصيل الترانزستور في الدارات الإلكترونية ليستخدم كمفتاح لقيادة الأحمال التي هي في خرجه وذلك كوسيط بن مرحلة التحكم بالحمل والحمل.

في هذه الحالة يعمل الترانزستور بين القطع والإشباع فقط، وتتعلق استطاعة الترانزستور باستطاعة التيار الذي يستهلكه الحمل المستمر.

يوجد تصنيفان للترانزستور بشكل عام وهما :

1- Bipolar Junction Transistor

ويطلق عليه اختصارا BJT والكلمة معناها أن كلا من الإلكترونات والفجوات holes تستخدم كحاملات للتيار.

وهذا النوع أيضا يعتبر من العناصر الذي يتحكم فيها بواسطة تيار الدخل Current Controlled أي أن تيار الخرج يعتمد على تيار الدخل.

2- Unipolar Junction Transistor

ويطلق عليه أيضا FET اختصارا لـField Effect Transistor  أي أن التيار المار خلاله يتحكم فيه بالجهد المسلط على البوابة gate (أحد أطراف الترانزستور من هذا النوع) .

وفيه تكون الإلكترونات أو الفجوات (أحدهما) هي حاملة التيار.

أطراف الترانزستورات الشائعة

يمكن الرجوع إلى الأشكال الموضحة بالجدول التالي من اجل معرفة تسلسل أقطاب الترانزستور وفقاً لنوعه:

| NPN | PNP | الشكل | NPN | PNP | الشكل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC107 BC108 BC109 | BC177 BC178 BC179 |  | BC147 BC148 BC149 | BC157 BC158 BC159 |  |
| BC167 BC168 BC169 | BC257 BC258 BC259 |  | BC171 BC172 BC173 BC182 BC183 BC184 | BC251 BC252 BC253 BC212 BC213 BC214 |  |
| BC207 BC208 BC209 | BC204 BC205 BC206 |  | BC237 BC238 BC239 | BC307 BC308 BC309 |  |
| BC317 BC318 BC319 BC337 BC347 BC348 BC349 BC382 BC383 BC384 | BC320 BC321 BC322 BC327 BC350 BC351 BC352 |  | BC407 BC408 BC409 | BC417 BC418 BC419 |  |
| BC413 BC414 | BC415 BC416 |  | BC437 BC438 BC439 |  |  |
| BC467 BC468 BC469 |  |  | BC547 BC548 BC549 BC582 BC583 BC584 | BC557 BC558 BC559 BC512 BC513 BC514 |  |
|  | BC261 BC262 BC263 |  | 2N3903 2N3904 | 2N3905 2N3906 |  |
| 9013 9014 | 9012 9015 |  | TIP3055 | TIP2955 |  |
| BD131 BD139 BD263 | BD132 BD140 BD262 |  | MJE 3055T BD267A TIP31A TIP41A | MJE 2955T BD266A TIP32A TIP42A |  |
| 2N3055 | MJ2955 |  | 2N3054 |  |  |
| 2N2222A |  |  | Darlington TIP121 TIP132 | Darlington TIP126 TIP137 |  |
|  | Positive Voltage Regulator1amp 7805 7812 LM2940 |  | Negative Voltage Regulator 1amp 7905 7912 |  |  |
|  | Positive Voltage Regulator Adjustable LM317(1.5amp) LM350(3amp) |  | Positive Voltage Regulator 100mA 78L05 78L12 |  |  |
| Negative Voltage Regulator 100mA 79L05 79L12 |  |  | Darlington TIP141 | Darlington TIP146 |  |

الدوائر الأساسية للمكبرات

لأسباب التكبير و"الملائمة" بين المراحل (ملائمة قدرة، ملائمة جهد، ملائمة تيار، ملائمة مقاومة …) تستعمل الدوائر الأساسية للمكبرات.

وهناك ثلاثة وصلات مكبرة : " وصلة المشع"، وتستغل لتكبير الجهد والقدرة وعامل تكبيرها للجهد من 100 إلى 1000 ، و "وصلة المجمع" فهي لا تكبر الجهد وعامل تكبيرها للتيار من 20 إلى 500 وتستغل لملائمة المقاومة ، و"وصلة القاعدة" وأقوى ما تكبره هي التيار ثم الجهد ، وتستغل في الترددات العالية .

وللتميز بينهم (تخطيطياً) فلكل مكبر 4 وصلات: وصلتان للمدخل ووصلتان للمخرج، ولكن الترانزيستور له ثلاثة وصلات، والوصلتان المشتركتان له للمدخل وللمخرج هي الذي تعطي الدائرة الاسم.

معطيات الوصلات الأساسية للترانزستورات

| قاعدة | مجمع | مشع |  |
| --- | --- | --- | --- |
| من 100 أوم إلى 10 كيلو أوم | من 10 إلى 100 كيلوآوم | من 100 أوم إلى 10 كيلوآوم | مقاومة التيار المتردد للمدخل |
| من 10 إلى 100 كيلوآوم | من 100 أوم إلى 10 كيلو أوم | من 1 كيلوآوم إلى 10 كيلوآوم | مقاومة التيار المتردد للمخرج |
| من 100 إلى 1000 ضعف | 1 | من 20 إلى 100 ضعف | عامل تكبير الجهد |
| <1 | من 10 إلى 4000 ضعف | من 10 إلى 50 ضعف | عامل تكبير التيار |
| 0° | 0° | 180° | دوران طور الموجة |
| صغير | صغير | كبير جداً | عامل تكبير القدرة |
| صغير | صغير | كبير | التأثير بالحرارة |
| مكبرات عالية التردد | ملائمة ، معاوقة | المكبرات السمعية، مكبرات عالية التردد، مكبرات القدرة مفتاح | استعمال |

- المعاوقة: (مفاعله حثيه + مفاعله سعة + مقاومة أومية) ..

تصنيف المضخمات الترانزستورية

غالبا ما تظهر الحاجة من أجل تضخيم إشارة ذات تشويه أصغري ، تحت هذه الظروف فان العناصر الفعالة تستوجب العمل بشكل خطي .

إن المجال الترددي للمضخمات يمتد على بضع دورات في الثانية (وهو ما يسمى بالهرتز (أو من المحتمل إن يمتد من الصفر حتى عشرات الميغا هرتز .

إن الدافع الرئيسي لدراسة مضخمات ذات حزمة عريضة بسبب حاجتها لتضخيم النبضات التي تحدث في إشارة التلفزيون لذلك فان مضخمات كهذه غالبا ما يشار إليها بمضخمات الفيديو .

وصفت المضخمات بعدة طرق وذلك وفقا: للمجال الترددي, وطريقة العمل, والاستخدام الأساسي ونوع الحمل, وطريقة الربط الداخلي بين المراحل الخ........

يتضمن التصنيف الترددي ما يلي:

- مضخمات التردد المستمر ( أي التردد الصفري)

- مضخمات الترددات السمعية ( 20 HZ to 20 KHZ ) و يرمز لها AF

- مضخمات الترددات الفيديوية والنبضية ( تصل حتى بضعة ميعا هرتز ) و يرمز لها VF

- مضخمات التردد الراديو ( KHZ TO HUNDRED OF MHZ ) و يرمز لها RF

- مضخمات الترددات فوق العالية ( مئات أو آلاف MHZ ) و يرمز لها UHF

إن موقع النقطة الساكنة ومجال الميزات المستخدمة يحدد طريقة العمل ، فيما إذا كان الترانزستور أو الصمام يعمل كمضخم من صنف A OR B OR AB OR C ويتحدد ذلك من خلال نقاط التعارف التالية :

| الصنف A: وهو مضخم تكون فيه نقطة العمل ( في المنتصف ) وإشارة الدخل مستمرة مع الزمن , وهي مثل دارة الخرج ( في المجمع , الصمام , المصرف) ,المضخم صنف A يعمل بشكل أساسي على الجزء الخطي من الميزة حسب الشكل : |  |
| --- | --- |

| الصنف B: وهو مضخم تكون فيه نقطة العمل في النهاية القصوى من الميزة لذلك فان الاستطاعة تكون صغيرة جدا لذلك فان التيار الساكن أو الجهد الساكن تقريبا معدوم , فإذا كانت إشارة الجهد جيبية فان التضخيم سيتم على نصف دورة فقط . حسب الشكل : |  |
| --- | --- |
| الصنف AB تكون فيه نقطة العمل بين نقطتي العمل في التعريفين السابقين لذلك فان إشارة الخرج معدومة من اجل جزء اقل من نصف الإشارة الجيبية للدخل حسب الشكل : |  |

| الصنف C: وهو مضخم يتم فيه اختيار نقطة العمل بحيث يكون تيار أو جهد الخرج فيه معدوم من اجل مقدار اكبر من نصف إشارة الدخل الجيبية حسب الشكل : |  |
| --- | --- |

تطبيقات المضخمات:

إن التصنيف وفقاً للاستخدام يتضمن الجهد, الاستطاعة, التيار، والمضخمات ذات الأهداف العامة..

شكل عام فان حمل المضخم عبارة عن ممانعة, والحالتين الخاصتين الأكثر أهمية هما :

حمل مقاوم مثالي ... ودارة مولفة تعمل قرب تردد الطنين ...

تستخدم مضخمات من صنف B & AB في مضخمات الاستطاعة غير المولفة بينما عمل مضخم صنف C مستخدم في مضخمات الترددات الراديوية المولفة .

العديد من الوظائف الهامة لتغيير شكل الموجة يمكن إنجازها بواسطة مضخمات سريعة من صنف B OR C..

التشويه في المضخمات :

إن تطبيق إشارة جيبية على دخل مضخم مثالي صنف A سينتج عنه موجة خرج جيبية , وبشكل عام فان شكل موجة الخرج ليس نسخة طبق الأصل عن شكل موجة الدخل :

- بسبب النماذج المتنوعة للتشويه التي يمكن أن تظهر.

- بسبب عدم الخطية المتأصلة في ميزات الترانزستور .

- بسبب تأثير الدارة المتعلقة بالمضخم .

إن أنماط التشويه التي ربما توجد بشكل منفرد أو مع بعضها وتدعى بالتشويه اللاخطي, التشويه الترددي, التشويه الناتج عن التأخير الزمني....

التشويه اللاخطي : ينتج عن وجود ترددات جديدة في الخرج والتي لم تكن موجودة في إشارة الدخل , وهذه الترددات الجديدة أو التوافقيات ناتجة عن وجود المنحني الديناميكي اللاخطي للعناصر الفعالة ..

التشويه الترددي : يظهر هذا التشويه عندما تضخم ترددات مختلفة لمكونات الإشارة بشكل مختلف , إن هذا التشويه في الترانزستور يمكن أن ينتج عن السعات الداخلية للعنصر أو قد يظهر بسبب رد فعل الدارة المتعلقة بالمضخم ( ربط العناصر , الحمل) , تحت هذه الظروف فان الربح A يكون عدد عقدي له طويلة وزاوية تعتمد على تردد الإشارة المطبقة , الرسم البياني للربح Vs , تردد المضخم يدعى بميزة الاستجابة الترددية المطالية .

إذا لم يكن هذا الرسم البياني خط مستقيم أفقي على مجال الترددات المعتبرة فان الدارة تبدي تشويه ترددي على هذا المجال  .

التشويه الناتج عن التأخير : يدعى بتشويه الإزاحة الطورية , وهو ينتج عن الإزاحات الطورية غير المتساوية لإشارات ذات ترددات مختلفة .

يعود هذا التشويه إلى حقيقة أن زاوية الطور للربح المعقد A تعتمد على التردد.

مضخمات التيار المستمر والمتناوب الترانزستورية

الدوائر المكبرة: رغم التقدم السريع للدوائر المتكاملة فإن الترانزيستور ثنائي القطبية لم يزل وسيظل كمكون مفرد مهم وضروري في الدوائر الإليكترونية، خاصة في حل مشاكل الملائمة بين مداخل ومخارج الدوائر المتكاملة. ويستعمل الترانزيستور كثيرا في الدوائر المكبرة المختلفة، وهي تنقسم إلى:

مكبرات جهد مستمر..... مكبرات جهد متردد..... مكبرات قدرة..... مكبرات تعشيق..

تستعمل "مكبرات الجهد المتناوب" لتكبير إشارات التردد وذلك من بداية سلم التردد وحتى نطاق فوق جيجا هرتز أما "مكبرات الجهد المستمر" فتستعمل لنقل الجهد وتكون دون مكونات تتأثر بالتردد كالمكثف والملف . وتستعمل "مكبرات القدرة" (ذو تيارات مجمع عالية) للإشارة ذات الاستطاعة العالية ، أما "مكبرات التعشيق" (ذو التيارات العالية وسريعة التعشيق) تستعمل لتوجيه إشارة جهد مربع الشكل (أي أيضا ما يستعمل في الدوائر الرقمية مثل الحاسب) .

مكبر الجهد المستمر:

يتم تقسيم الجهد المطلوب للقاعدة عن طريق المقاومات م 1 و م2، ولكي تستتب وتُثبت نقطة التشغيل حراريا فتستعمل لهذا السبب مقاومة المشع، ولا يوضع مكثف حول أو بدل مقاومة المشع لسبب عدم تأثر المكبر بالتردد.

إن عامل التكبير للجهد المستمر هو ضئيل وأقل بكثير من الجهد المتناوب وبنفس المكبر، ولا يتبقى لرفع عامل التكبير إلا توصيل عدداً من المراحل المتتالية. وهنا تبدأ إحدى المشاكل المهمة للإليكترونيات، وهي "الملائمة" حيث أنه عندما تتوالى مراحل التكبير واحدة تلو الأخرى تكون فروق في الملائمة للطاقة بين المدخل والمخرج بالإضافة للمؤثرات الحرارية التي تأثر على "نقطة التشغيل". ولاًحقا سوف يتم معالجة مراحل التكبير ذو التوصيل المختلف.

مكبر الجهد المتناوب:

تصنف مكبرات الجهد المتناوب إلى نوعان : الأول "مكبر الحزمة العريضة" والذي يكبر نطاق كبير من الترددات ، أي مثل "المكبر السمعي" الذي يكبر جميع الترددات التي تستطيع الأذن البشرية سماعها (من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز ، 20 آلف هرتز تقريبا) ، والنوع الثاني هو "مكبر محدد التردد" وكما يعرف الاسم فهو يكبر حزمة رفيعة للتردد 700 ميجا هرتز مثلا، ويستعمل في التردد العالي .

ولحساب تردد الإشارة الملتقطة معادلة التردد :

ولمكبر الحزمة العريضة (من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز) ، أي خلال التصميم أو الحساب يجب أخذ ترددان بعين الاعتبار "الحد الأسفل لتردد " و "الحد الأعلى للتردد" ، وبناءا على ذلك يتم حسب ما يسمى بدائرة "المرشحات" وهي عبارة عن دائرة مكثف ومقاومة مثلا ، تُدخل حزمة التردد المطلوب إلى مرحلة التكبير ، فثملا "مرشح الترددات العالية" يدخل الترددات العلية فقط ويحجز الترددات المنخفضة، بينما " مرشح الترددات المنخفضة" يُدخل الترددات المنخفضة ويحجز الترددات العالية.

وفي حالة المكبر أعلاه يتشكل "مرشح الترددات العالية" في مدخل المكبر من المقاومة والكثافة في المدخل ، أي أن "الحد الأسفل لتردد المرشح" وهي (20هرتز) تتشكل من مكثف المدخل ( الذي يسمى مكثف الربط أو اللقط ، لأنه يلتقط الإشارة) والمقومة 1 بالإضافة لمقاومة مدخل الترانزيستور، ولتحديد قيمة مكثف المدخل مثلا :

للملائمة ثلاثة أنواع :

ملائمة الجهد: تكون فيه مقاومة الحمل أكبر من مقاومة الداخلية للمصدر..

ملائمة التيار: تكون فيه مقاومة الحمل أصغر من مقاومة الداخلية للمصدر..

ملائمة القدرة: تكون فيه مقاومة الحمل متساوية مع المقاومة الداخلية للمصدر..

ضبط نقطة التشغيل في الترانزيستور :

هي الوصول إلى الشكل المثالي للموجة في مخرج الترانزيستور ..

وتتشكل نقطة التشغيل من الجهود التالية للترانزيستور : جهد القاعدة - المشع وجهد المجمع - المشع ، ويكوّن الجهد بين المجمع والمشع فرق الجهد بين جهد التشغيل وبين ما ينحدر من جهد في المقاومتين ، أي يكبر نصف الموجة فقط ، عندما تكون نقطة تشغيل الترانزيستور بالضبط عند انطواء المنحنى الخاص له .

طرق فحص الترانزستور ومعرفة نوعه :

الترانزستور كما رأينا على نوعين :

- NPN: ويكون سهم الباعث متجه نحو الخارج.

- PNP: ويكون سهم الباعث نحو الداخل.

يمثل الترانزستور بديودين موصولين على التضاد ..

قبل فحص الترانزستور يجب علينا معرفة أقطابه ويمكننا ذلك من خلال مقياس الآفو متر على مجال الأوم كمايلي:

- بين القاعدة وكل من المجمع والباعث مقاومة منخفضة / في حال التوصيل الأمامي / أي يؤشر المؤشر أما إذا عكسنا الأقطاب فيشير إلى مقاومة لا نهائية أي لا يؤشر المؤشر .

- بين الباعث و المجمع مقاومة مرتفعة في كلا الحالتين ..

كما يمكننا معرفة نوعه (NPN , PNP) وذلك :

- إذا كان القطب الموجب للمقياس موجوداً على القاعدة عندما تعطي مقاومة منخفضة مع المجمع والباعث فالترانزستور نوع (NPN) ..

- أما إذا كان القطب السالب للمقياس موجوداً على القاعدة عندما تعطي مقاومة منخفضة مع المجمع والباعث فالترانزستور نوع (PNP) ..

ملاحظات على الترانزستور :

- يوجد لدينا نوع من الترانزستورات المعدنية مثلاً (BC140  أو BC107 ) يكون فيها الطرف الذي يحوي نتوء هو المشع ، والطرف الموصول مع الجسم هو المجمع ، والطرف الثالث هو القاعدة ..

- الترانزستور الضوئي يكون له مجمع و باعث ونافذة ضوئية ، فالمجمع هو الذي وصل مع الجسم إن كان معدنياً ..

- يوجد نوع من الترانزستورات المعدنية يحوي على  طرفان هما الباعث و القاعدة أما المجمع فيكون هو جسم الترانزستور المعدني كالترانزستور (2N3055) ..

| NPN transistors |
| --- |
| Code | Structure | Case style | IC max | VCE max | hFE min | Ptot max | Category (typical use) | Possible substitutes |
| BC107 | NPN | TO18 | 100mA | 45V | 110 | 300mW | Audio, low power | BC182 BC547 |
| BC108 | NPN | TO18 | 100mA | 20V | 110 | 300mW | General purpose, low power | BC108C BC183 BC548 |
| BC108C | NPN | TO18 | 100mA | 20V | 420 | 600mW | General purpose, low power |  |
| BC109 | NPN | TO18 | 200mA | 20V | 200 | 300mW | Audio (low noise), low power | BC184 BC549 |
| BC182 | NPN | TO92C | 100mA | 50V | 100 | 350mW | General purpose, low power | BC107 BC182L |
| BC182L | NPN | TO92A | 100mA | 50V | 100 | 350mW | General purpose, low power | BC107 BC182 |
| BC547B | NPN | TO92C | 100mA | 45V | 200 | 500mW | Audio, low power | BC107B |
| BC548B | NPN | TO92C | 100mA | 30V | 220 | 500mW | General purpose, low power | BC108B |
| BC549B | NPN | TO92C | 100mA | 30V | 240 | 625mW | Audio (low noise), low power | BC109 |
| 2N3053 | NPN | TO39 | 700mA | 40V | 50 | 500mW | General purpose, low power | BFY51 |
| BFY51 | NPN | TO39 | 1A | 30V | 40 | 800mW | General purpose, medium power | BC639 |
| BC639 | NPN | TO92A | 1A | 80V | 40 | 800mW | General purpose, medium power | BFY51 |
| TIP29A | NPN | TO220 | 1A | 60V | 40 | 30W | General purpose, high power |  |
| TIP31A | NPN | TO220 | 3A | 60V | 10 | 40W | General purpose, high power | TIP31C TIP41A |
| TIP31C | NPN | TO220 | 3A | 100V | 10 | 40W | General purpose, high power | TIP31A TIP41A |
| TIP41A | NPN | TO220 | 6A | 60V | 15 | 65W | General purpose, high power |  |
| 2N3055 | NPN | TO3 | 15A | 60V | 20 | 117W | General purpose, high power |  |
| PNP transistors |
| Code | Structure | Case style | IC max | VCE max | hFE min | Ptot max | Category (typical use) | Possible substitutes |
| BC177 | PNP | TO18 | 100mA | 45V | 125 | 300mW | Audio, low power | BC477 |
| BC178 | PNP | TO18 | 200mA | 25V | 120 | 600mW | General purpose, low power | BC478 |
| BC179 | PNP | TO18 | 200mA | 20V | 180 | 600mW | Audio (low noise), low power |  |
| BC477 | PNP | TO18 | 150mA | 80V | 125 | 360mW | Audio, low power | BC177 |
| BC478 | PNP | TO18 | 150mA | 40V | 125 | 360mW | General purpose, low power | BC178 |
| TIP32A | PNP | TO220 | 3A | 60V | 25 | 40W | General purpose, high power | TIP32C |

الترانزستور دارلنغتون (Darlington)

| وهو عبارة عن ترانزستورين بغلاف واحد وفقط بثلاث أطراف خارجية ، ويمتاز بربح تيار علي (10000) ، وباستقرارية عالية .. إن القيمة الفعالة لـ (hfe) أكبر بكثير من (hfe) لترانزستور واحد ولذلك نحصل على ربح تيار عالي .. يتوفر هذا الترانزستور بالنوعين (D-npn) و(D-pnp) .. |  |
| --- | --- |

يمكن الحصول على ترانزستور دارلنكتون من ترانزستورين ، وكمثال على ذلك :

- For TR1 use BC548B with hFE1 = 220.

- For TR2 use BC639   with hFE2 = 40.

وبالتالي فإن الربح العام لهذا الترانزستور هو :

hfe = =hFE1 × hFE2 = 220 × 40 = 8800.

وإن استطاعة تيار الخرج الأعظمي للترانزستور الجديد هي نفسها تيار المجمع للترانزستور الثاني TR2 ..

إن حده القاعدة اللازم لفتح هذا الترانزستور هو (0.7+0.7=1.4)..

إن هذا الترانزستور يمكن أن يستخدم كمفتاح حساس جداً ، بما فيه الكفاية للاستجابة لتيار صغير جداً يمكن أن يكون ناتجاً عن ملمس الجلد البشري وكمثال عليه الدارة التالية (مفتاح يعمل بالمس):

المقاومة (100K) تحمي الترانزستور عن حصول تلامس مباشر مع منبع التغذية نتيجة قصر بسلك ..

LED lights when the LDR is dark

Choosing a suitable NPN transistor :

- The transistor's maximum collector current IC (max) must be greater than the load current IC.

| load current IC = | supply voltage Vs |
| --- | --- |
|  | load resistance RL |

- The transistor's minimum current gain hFE (min) must be at least five times the load current IC divided by the maximum output current from the chip.

| hFE(min) > 5 × | load current IC |
| --- | --- |
|  | Max. chip current |

- Choose a transistor which meets these requirements and make a note of its properties: IC (max) and hFE (min).

- Calculate an approximate value for the base resistor:

| RB = 0.2 × RL × hFE or RB = | Vs × hFE |
| --- | --- |
|  | 5 × IC |

- And choose the nearest standard value.

- Finally, remember that if the load is a motor or relay coil a protection diode is required.

Example
The output from a 4000 series CMOS chip is required to operate a relay with a 100 coil. 
The supply voltage is 6V and the chip can supply a maximum current of 5mA.

- Load current = Vs/RL = 6/100 = 0.06A = 60mA, so transistor must have IC (max) > 60mA.

- The maximum current from the chip is 5mA, so transistor must have hFE (min) > 60 (5 × 60mA/5mA).

- Choose general purpose low power transistor BC182 with IC (max) = 100mA and hFE (min) = 100.

- RB = 0.2 × RL × hFE = 0.2 × 100 × 100 = 2000. So choose RB = 1k8 or 2k2.

- The relay coil requires a protection diode.

Choosing a suitable PNP transistor:

The procedure for choosing a suitable PNP transistor is exactly the same as that for an NPN transistor described above.

| NPN transistor switch (load is on when chip output is high) | PNP transistor switch (load is on when chip output is low) |
| --- | --- |